C42'C52’G42

C42S-C52S

C42A-C52A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обязательно ознакомьтесь с данным руководством с целью обеспечения безопасности установки и использования оборудования. За получением любой информации по данному руководству обращайтесь к фирме-производителю, уточнив модель и серийный номер машины.

Внимание!

ОПАСНО

- Запрещается управлять машиной в состоянии алкогольного опьянения, под действием наркотических средств или медицинских препаратов, влияющих на физическое состояние человека.

- Соблюдайте осторожность в обращении с движущимися частями машины (ремнями, двигателями)

3         Следите за наличием знаков, предупреждающих об опасности использования,  а также за наличием маркировки.

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

Предупреждение об опасности использования оборудования

Действия, производимые только квалифицированным персоналом.

Действия, производимые оператором без особой квалификации.

Маркировка

Данные о производителе, регистрации,

соответствии электропитания, весе оборудования		Предупредительные знаки

ОПАСНО

Указатель

ИНСТРУКЦИИ И МАРКИРОВКА	стр. 1

ГАРАНТИЯ - АДРЕСА – УРОВЕНЬ ШУМА - ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	стр. 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ – ОТГРУЗКА - ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ	стр. 3

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ – ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И ИСПЫТАНИЕ

НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	стр. 4

ЧИСТКА. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - РЕУТИЛИЗАЦИЯ	стр. 5

ЗАПЧАСТИ  - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ	стр. 6/7/8

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок действия гарантийных обязательств производителя – 6 месяцев со дня поставки оборудования. Под гарантией понимается только замена поврежденных  деталей оборудования. Неисправности с электрическими частями и двигателями не являются гарантийным случаем. Расходы, связанные с технической помощью, несет покупатель.

| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР |  | ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИМЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ |  | АДРЕС |  |
| ДАТА ВЫПУСКА |  | ВЫПУЩЕН |  |

ИМЯ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

АГЕНТ ПО ПРОДАЖАМ

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума в процессе эксплуатации ниже 70 децибел.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Машина должна управляться  компетентным человеком и располагаться в месте, защищенном от свободного доступа. Машина предназначена для использования только в хлебопекарном производстве. Запрещается использовать в иных целях.

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

Машина выпущена в соответствии с нормами безопасности CEl. Использование машины не по назначению может привести к  непредвиденным результатам. Запрещается демонтаж  электрических и механических частей машины. Запрещается изменять внутренние и внешние части машины,  ослаблять болты и гайки.

Перед эксплуатацией убедитесь в том, что все детали машины зафиксированы, а соединения достаточно  прочны.

| • ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | C42-C42A-C42S | С52-C52A-C52S | G42 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность в час | 200/300 единиц | 200/300 единиц | 100/150 единиц |
| Толщина кусочка | 7-9-10-12-14-16-18 | 9-10-12-14-16-16 | 7-9-10-11-12-13-14-15-16-18 |
| Вес | 100кг-117 с основой | 110кг-127 с основой | 98 кг |
| Длина изделия | 420 мм | 520 мм | 420 мм |
| Высота изделия | 60-160 мм | 60-160 мм | 60-160 мм |
| Двигатель | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,55 кВт |

СООТВЕТСТВИЕ С НОРМАМИ

Электрическая система в соответствии с нормами EN 60204-1. Детали, соприкасающиеся с тестом, выполнены в соответствии с нормами FDA. Машина произведена согласно директиве 89/392/CEE и изменениям 91Ш8/СЕЕ -3M4/CEE - 9Э//68/СЕЕ.

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

Легкий доступ к тревожной кнопке.

•	ПОДЪЕМ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Подъем машины должен осуществляться исключительно квалифицированным персоналом.

Машина должна быть упакована в деревянный ящик,  либо в картонную коробку на поддоне. Упакованную в ящик машину можно поднимать с помощью автопогрузчика, либо вилочного погрузчика путем установления зубцов в пазы деревянного ящика, либо с помощью крана, пропустив тросы под ящиком. Угол напряжения не более 45°. Распакованную машину можно поднимать с помощью крана.

•	ДОСТАВКА

Необходимо хранить упаковку в течение 6 месяцев. При освобождении от упаковки уведомите транспортную компанию о повреждениях. Сообщите о повреждениях компании-производителю.

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Действия с электрическими соединениями производятся исключительно квалифицированным персоналом.

Убедитесь, что напряжение сети совпадает с напряжением,  указанным на маркировке. Нагрузка подключается к трехфазной розетке с четырьмя контактами (три фазы+земля): два контакта для однофазной розетки (две фазы+земля). Соединения должны проводиться в соответствии с существующими нормами.

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ

Производительность C42-52  составляет 300 единиц в час, G42 – 150 единиц в час. Машина оснащена специальным ящиком для хлебных крошек, что облегчает чистку оборудования. Двигатель защищен от попадания мелких крошек. Все детали машины, соприкасающиеся с хлебом, выполнены из нержавеющей стали 18/10. Резка осуществляется при помощи двусторонних лезвий. Возможность регулировать высоту прессующего устройства.

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И ИСПЫТАНИЕ

Действия производятся исключительно квалифицированным персоналом.

1)	Проверьте напряжение сети перед подключением.

2)	Кнопки управления

- Кнопка «Старт»

- Тревожная кнопка

- Нажмите кнопку  СТАРТ1. Убедитесь в том, что ножи приведены в действие.

- Нажмите  СТОП 2. Машина должна остановиться.  Если остановки не произошло, свяжитесь с производителем.

5)Проверьте правильность вращения двигателя. При обратном вращении измените полярность фаз.

Машина останавливается путем нажатия тревожной кнопки СТОП 2. Для повторного запуска машины необходимо нажать СТАРТ 1.

НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Машина произведена для резки продуктов хлебопекарного и кондитерского  производства. Ниже указаны основные компоненты оборудования:

РЫЧАГ для подъема устройства, обеспечивающего передвижение хлеба на рабочий стол.

РАБОЧИЙ СТОЛ из нержавеющей стали

ЯЩИК ДЛЯ КРОШЕК, куда собираются крошки в процессе работы оборудования

Двусторонние НОЖИ с тефлоновым покрытием.  Начинают действие при нажатии кнопки «СТАРТ».

Машина останавливается путем нажатия тревожной кнопки СТОП 2. Для повторного запуска машины необходимо нажать СТАРТ 1.

• ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка производится только при выключенной машине. Не рекомендуется удалять хлебные крошки, когда машина находится в рабочем состоянии. Запрещается использовать жидкости. Чистка производится посредством выдувания воздуха.

Во время технического обслуживания отсоедините машину от питания. Замена деталей, устранение неполадок с электрическим соединением производится только квалифицированным персоналом. Если машина находится на гарантии, необходимо обратиться к производителю.

НАПРЯЖЕНИЕ РЕМНЯ

Имеется возможность ознакомиться с расположением двигателя и ремней. Напряжение ремня осуществляется путем  завинчивания болтов двигателя на задней панели.

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ

Для замены лезвий открутите гайку М8, удалите пробку и снимите лезвие. При закручивании гайки регулируется напряжение лезвий. Необходимо менять лезвия после 30000 рабочих ходов.

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

| Машина не запускается | Не включен микропереключатель | Проверьте положение микропереключателя |
| --- | --- | --- |
| Машина не запускается | Нажата тревожная кнопка | Проверьте тревожную кнопку |
| Неполадки в работе машины | Не отрегулировано устройство подачи хлеба | Отрегулируйте устройство |

• РЕУТИЛИЗАЦИЯ МАШИНЫ

Корпус из плиты с эмалированным напылением или покрытием из двусоставной эпоксидной эмали.  Защитные устройства, рабочий стол, прессующее устройство, устройство подачи хлеба и ножи выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Резиновые ремни. Электрические части из пластика. Для реутилизации машины необходимо демонтировать машину, разделить на части согласно их природе и транспортировать на предприятие по переработке.

|  |  | Запасные части |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 68 | , |  |  |  |
|  | 67 |  |  | Гайка |  |
|  | 66 | 4 |  | Диск |  |
|  | 65 |  |  | Болт |  |
|  | 64 | 6 |  | Антивибратор |  |
|  | 63 | 3 |  | Распорная втулка |  |
|  | 62 | 2 |  | Распорная втулка |  |
|  | 61 | 2 |  | Вкладыш подшипника |  |
|  | 60 | 4 |  | Вкладыш подшипника |  |
|  | 59 | 4 |  | Кольцо |  |
|  | 58 | 2 |  | Кольцо |  |
|  | 57 | 2 |  | Кольцо |  |
|  | 56 | 1 |  | Распорная втулка |  |
|  | 55 | 1 |  | Вкладыш подшипника |  |
|  | 54 | . |  | Штырь |  |
|  | 53 | 1 |  | Болт |  |
|  | 52 | 2 |  | Винт |  |
|  | 51 | 1 |  | Винт |  |
|  | 50 | 2 |  | Кронштейн |  |
|  | 49 | 2 |  | Подшипник |  |
|  | 48 | 1 |  | Подшипник |  |
|  | 47 | 4 |  | Подшипник |  |
|  | 46 | 1 |  | Подшипник |  |
|  | 45 | 1 |  | Ремни |  |
|  | 44 | 1 |  | Двигатель |  |
|  | 43 | 1 |  | Электрическая коробка |  |
|  | 42 | 2 |  | Верхняя пружина |  |
|  | 41 | 1 |  | Задняя пружина |  |
|  | 40 | , |  | Лезвия |  |
|  | 39 | 1 | CLK420073A | Опора двигателя |  |
|  | 38 | 14-1 | CLK420024A | Опора устройства подачи хлеба |  |
|  | 37 | 1-1 | CLK420055A | Передняя крышка |  |
|  | 36 | 1 | CLK420054B | Опора |  |
|  | 35 | 1 | CLK420053B | Ящик для хлебных крошек |  |
|  | 34 | 1 | CLK420043A | Прокладка |  |
|  | 33 | 1 | CLK420048A | Прокладка |  |
|  | З2 | 1 | CLK 4 200... | Верхнее устройство подачи хлеба |  |
|  | 31 | 4 | CLK4 2CI042A | Соединительный вал |  |
|  | 30 | 2 | CLK42OI341A | Соединительный шток |  |
|  | 29 | 1 | CLK4200420B | Соединительный шток |  |
|  | 28 | 1 | CLK420039C | Распорная втулка |  |
|  | 27 | 1 | CLK4 20038B | Осадочная плита |  |
|  | 26 | 1 | CLK 4 200... | Осадочная плита |  |
|  | 25 | 1 | CLK4 20035A | Болт |  |
|  | 24 | 1 | CLK 4 20034A | Болт |  |
|  | 23 | 1 | CLK 420033A | Соединительный шток |  |
|  | 22 | 1 | CLK 4 200323 | Ролик |  |
|  | 21 | 1 | CLK 4 20031A | Ролик двигателя |  |
|  | 20 | 1 | CLK420030B | Роликовая основа |  |
|  | 19 | 1 | CLK 4 20029 A | Диск управления |  |
|  | 18 |  | CLK420028A | Рычаг устройства подачи хлеба |  |
|  | 17 | 2 | CLK420027A | Болт |  |
|  | 16 | 1 | CLK 4 200... | Устройство подачи хлеба |  |
|  | 15 | 2 | CLK420025B | Труба |  |
|  | 14 | 1 | CLK 4 20024 В | Корпус устройства подачи хлеба |  |
|  | 13 | 1 | CLK420023В | Ручка |  |
|  | 12 | I | CLK 4 20020 В | Ручка |  |
|  | 11 | 4 | CLK4E0019C | Распорная втулка |  |
|  | 10 | 1 | CLK420016B | Вал |  |
|  | 9 | 2 | CLK4 20015A | Соединительный шток |  |
|  | 8 |  | CLK420014A | Рычаг |  |
|  | 7 | 2 | CLK 4 20013В | Болт |  |
|  | 6 | 1 | CLK 4200,,. | Плита |  |
|  | 5 | 1 | CLK 4200... | Рама лезвий |  |
|  | 4 | 1 | CLK420005B | Распорная втулка |  |
|  | 3 | 1 | CLK420004C | Задняя крышка |  |
|  | 2 | 1 | CLK420002B | Левый фланец |  |
|  | 1 | 1 | CLK 420001В | Правый фланец |  |

Электрическая панель

| C42-52 400V 50/60HZ |
| --- |
| КОД | ОПИСАНИЕ | ПРОИЗВ-ВО | МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО |
|  | КОРОБКА | GEWISS | GW44207 |  |
|  | ПЕЧАТНАЯ ПЛИТА | SVSTEL | Е0118/A | 1 |
| FU1 | ГНЕЗДО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ | OMEGA | Q138O3 | 1 |
|  | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | OMEGA | 10X38 10A GL | 6 |
|  | ГНЕЗДО ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ | OMEGA | C1003 | 1 |
|  | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | OMEGA | 4AF 6,3x32 | 2 |
|  | ГНЕЗДО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ | OMEGA | C1020 | 1 |
|  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДОХРАН | OMEGA | 4AF 5X20 | 2 |
|  | ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА | DMEGA | CC342 | 3 |
|  | ТРАНСФОРМАТОР | TEFMA TF223 1TF223 | 1 |
|  | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ABB | B7-30-10P24V | 1 |
|  | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ | FINDER | 40/52/8/024 | 1 |
| SB1 | ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА | TELEMECANIQIE | ZB4BS54 | 1 |
|  | КОНТАКТ | TELEMECANIQIE | ZB4B102 | 1 |
| SB2 | КНОПКА ПУСК | TELEMECANIQIE | ZB4BW333 | 1 |
|  | СВЕТОВОЙ КОНТАКТ | TELEMECANIQIE | ZB4BW0B31 | 1 |
| SQ1 | КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | PIZZATO | MS10 | 1 |
|  | КРЫШКА МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | PIZZATO | C02 | 1 |
|  | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА | PHOENIX | MKDSN2,5/3 | 1 |
|  | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА | PHOENIX | MKDSN2,5/4 | 4 |
|  | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА | PHOENIX | GMKDS3/3 | 2 |

Rollmatic

Хлебопекарное и кондитерское оборудование

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Аппарат:                                                                                                    Хлеборезка
Модель:                                                               CLK420S - TEF4252 - Volt 400/3/50  Серийный номер:                                                                                                 7090

Мы,  ROLLMATIC S.R.L.

Via Piemonte, 9

36015 SCHIO (VI)-ITALIA

P.IVA 02685560241

берем на себя ответственность заявлять, что оборудование (аппарат, артикул, серийный номер, модель) соответствует существующим нормам и стандартам согласно:

-	Директивы Э8/37/СЕЕ

-	Директивы ВЭ/336/СЕ
-     Директивы 73/2 3/CE
-     DPR 459/96

20 марта 2007	ROLLMATIC 3,R1-

Raumer Marcello - Tito